«01» С О О Б Щ А Е Т

1.      Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы.

2.       Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7м (на деревянном или другом полу из горючих материалов).

3.      Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

одного раза в три месяца для отопительных печей;

одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;

одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

4.      При эксплуатации печного отопления запрещается:

оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

перекаливать печи.

5.      Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.

6.      Установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, не допускается.

7.      На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

8.       Не разрешайте детям включать электроприборы, электротехнику в отсутствие взрослых.

9.       Поставьте заглушки на электрические розетки.

10.  Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены на подставки из негорючих материалов.

11.  Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно высокотемпературные нагревательные приборы: электрочайники, кипятильники, паяльники и электроплитки.

12.  Запрещается пользоваться электроприборами с открытыми спиралями во взрывоопасных зонах (например, в местах хранения и использования бензина, препаратов в аэрозольных упаковках).

13.  Следите, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, пластмассовые плафоны, деревянные детали мебели и пр.) ни при каких условиях не касались нагретых поверхностей электроприборов.

14.  Запрещается накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами.

15. Не оставляйте включенным электрообогреватель на ночь, тем более рядом с постелью или другими горючими предметами.

16.  При покупке электрообогревателя убедитесь, что он оборудован системой аварийного выключения (на случай его перегрева или падения).

17.  При включении обогревателей старайтесь не использовать удлинители. В противном случае убедитесь, что расчетная (номинальная) мощность удлинителя не меньше мощности электроприбора.

18.  Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы.

Территориальное отделение надзорной

деятельности Макарьевского района УНД

ГУ МЧС России по Костромской области